## Slide 1
Проект создания крупносерийного производства трансмиссий на
АО «Петербургский тракторный завод»

## Slide 2
АО «Петербургский тракторный завод»
Структура реализуемых проектов в рамках организации производства КПП
Проектно-сметная документация (раздел ТХ)
Проект
технологического инжиниринга
Цель проекта:
  Разработка раздела «Технологические решения» проектно - сметной документации в 2 этапа – Проектная документация и Рабочая документация
Задачи проекта:
  Разработка технологических заданий для смежных разделов проектно-сметной документации;
  Разработка планировочных решений (оборудование, фундаменты, планы подвода коммуникаций, СКС сетей, схемы транспортных и технологических потоков)
  Технологические расчеты;
  Разработка концепции Автоматизированной системы подготовки производства и управления производством с использованием концепции «Индустрия 4.0»;
  Разработка организационной структуры управления производством, штатного расписания;
  Подготовка альбома ТКП на вспомогательное оборудование;
  Разработка локальной сметной документации;
  Разработка имитационной модели нового производства;
  Разработка индивидуальных документов.
Разработка разделов ПСД проводится в соответствии с Постановлением Правительства РФ № 87 от 16 февраля 2008.
Цель проекта:
  Проведение работ по подготовке производства и внедрению заданной номенклатуры деталей на новом оборудовании с организацией серийного производства деталей КПП
Задачи проекта:
  Проведение подготовительных работ с целью сокращения периода внедрения новых технологий:
    Технологическая подготовка производства:
      Разработка комплекта технологической документации;
      Разработка конструкторской документации на СТО;
      Разработка управляющих программ для изготовления деталей.
    Приемка оборудования и СТО в составе комиссии:
      Приемка функциональности, точностных параметров оборудования;
      Приемка постпроцессоров;
      Приемка СТО.
  Внедрение новых технологий:
    Отладка управляющих программ и изготовление установочных партий деталей;
    Технологическое сопровождение и управление масштабированием внедрения технологий на всю номенклатуру.
  Сертификация специалистов Заказчика;

## Slide 3
АО «Петербургский тракторный завод»
Этап проектных работ
Работы по подготовке полов, фундаментов для монтажа оборудования
I
Время, мес.
II
III
Этапы
работ
Разработка Проектно-сметной документации
Этап строительных работ
Этап инжиниринговых работ
НАЧАЛО ЗАПУСКА ОБОРУДОВАНИЯ
ОКОНЧАНИЕ Проекта инжиниринга – май 2019 года
Монтаж опорных конструкций (колонны, фермы)
Сквозная дорожная карта восстановления производства КПП
2018 г.
2017 г.
Подготовка производственных площадей для проведения ремонтно-строительных работ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Монтажные работы по формированию кровли, прокладка коммуникаций (вода, воздух, энергетика)
Внедрение поставленного оборудования
Монтаж и приемка оборудования у поставщиков
Окончание работ по ПСД

## Slide 4
Имитационная модель цеха КПП. Результаты моделирования.
Моделирование нового производства КПП, формирование диаграммы перемещений и транспортировок
Загрузка оборудования цеха по месяцам
Производственное моделирование выполнено в приложении Siemens Tecnomatix Plant Simulation. Данное приложение позволяет учесть все факторы, влияющие на процесс производства и задать все необходимые условия / ограничения.
Расчетный случай :
  - производственная программа 6 500 года
  - период планирования 3 месяца
Результаты моделирования

## Slide 5
АО «Петербургский тракторный завод»
Основные поставщики оборудования в рамках создания нового цеха по производству АКПП
Общее количество единиц приобретаемого основного оборудования – 112
Всего наименований оборудования – 41
Из них 60% отечественного производства
Источники финансирования:
  «Фонд Развития Промышленности»
  Лизинговые компании
Основные поставщики оборудования
ООО «СТАН» - токарно-фрезерное оборудование;
GLEASON - зубообрабатывающее оборудование;
ООО «Креатив РУС» - оборудование сборочного участка;
ЗАО «ПроТехнологии» – шлифовальное оборудование;
ФГБНУ «ФНАЦ ВИМ» - испытательные стенды;
ООО «Новые лазерные технологии» - установки лазерного упрочнения;
ООО «Ал-Тек» – моечное оборудование;
АО «Росмарк-Сталь» - заготовительное оборудование;
ООО «ЗД К» - контрольно-измерительное оборудование;
OOO «ОСНАСТИК» - шлифовальное и протяжное оборудование;
НПК «Магнит М» - термическое оборудование.

## Slide 6
АО «Петербургский тракторный завод»
6
Современные технологические решения повышения качества выпускаемой продукции применяемые в новом производстве
Токарная обработка
Станок вертикальный 2-х шпиндельный с ЧПУ модели 500VT предназначен для высокопроизводительной токарной обработки деталей типа «барабан», «шестерня» диаметром до 400мм.
Преимущества: увеличение объемов изготовления деталей за счет обработки в автоматическом режиме (загрузка, переустанов и выгрузка деталей из рабочей зоны обеспечивается системой с ЧПУ)
Токарно-шлицефрезерная обработка
Токарный обрабатывающий центр 1728F с ЧПУ предназначен для токарной обработки деталей типа «вал» с выполнением операций: сверление осевых и радиальных отверстий, нарезание резьбы, фрезерование пазов и шлицев;
Оборудование оснащено системой автоматизации для загрузки/выгрузки деталей в зону обработки.
Достоинства: возможность полного цикла обработки детали с одной установки в станок до выполнения лазерной термообработки
Внутреннее шлифование (подготовка баз для зубошлифовки)
Вертикально шлифовальный станок Vertical Mate-55 предназначен для высокопроизводительной шлифовки деталей типа «шестерня» за один установ (внутреннее базовое отверстие, два торца, наружный диаметр)
Преимущества: создание идеальной базы для выполнения зубошлифовальной операции, отсутствует необходимость применения плоско-, торце- и круглошлифовальной операции
Автоматизированная линия сборки АКПП
Сборочный конвейер представляет собой автоматизированный комплекс оборудования перемещения деталей,
узлов и готовых изделий по производственным площадям состоящий из:
AGV трек - технологический маршрут робокара;
Передаточные тележки AGV для перемещения КП;
Подсборочные станциии;
Оборудование для тестирования картера, верхней крышки и подсборок;
Манипуляторы консольного типа для перемещения подсборочных станций;
Адаптация проверочного стенда КПП (4 шт) к конвейерному оборудованию;
Склад комплектующих и готовой продукции.
Проектирование оборудования, ПО, узлов, механизмов выполняется в рамках концепции «индустрия 4.0»
Достоинства: высокое качество сборки АКПП, меньшее по сравнению с существующим вариантом количество персонала, минимальное влияние человеческого фактора

## Slide 7
АО «Петербургский тракторный завод»
7
Современные технологические решения повышения качества выпускаемой продукции применяемые в новом производстве
Технический контроль качества
Лазерное упрочнение
Метод получения требуемых физико-механических свойств поверхности деталей машин с минимальными деформациями и поводками.
Процесс, связан с высокими скоростями нагрева и охлаждения, что приводит к улучшению физико-механических характеристик поверхностей деталей.
Преимущества применения данной технологии:
обеспечение высокого качества упрочненного слоя;
легкая автоматизация и роботизация процесса;
сокращение длительности цикла технологического процесса изготовления деталей (например, обработка ведущего вала);
сокращение чистовых операций мехобработки после операции упрочнения.
При создании нового цеха запланировано применение
современных координатно-измерительных машин
Преимущества применения КИМ:
высокая производительность при большой номенклатуре деталей;
обеспечение высокой гибкости производства;
сокращение затрат на изготовление и содержание СИ (эталонные шестерни, комплексные и шлицевые калибры).
Приобретаемые КИМ
оснащены модулем QUINDOS Gear предназначенный для простого и
оперативного контроля параметров
зубчатых колес любой сложности

## Slide 8
АО «Петербургский тракторный завод»
Утрачено 10 000м2
Обучение специалистов предприятия
В рамках реализации Проекта инжиниринга АО «ПТЗ» и Солвер сформированы курсы обучения специалистов предприятия:
  Технологи-программисты;
  Наладчики станков ЧПУ;
  Операторы станков ЧПУ;
  Сервисные инженеры по обслуживанию станков ЧПУ.
Солвер участвует в совместной комиссии по оценке квалификации специалистов предприятия с последующим обучением в рамках реализации Проекта инжиниринга.

## Slide 9
АО «Петербургский тракторный завод»
Характеристика создаваемого производства трансмиссий
Площадь производства: 11 500 кв. м;
Производственная мощность – 6 500 комплектов трансмиссии в год в круглосуточном режиме работы;
Цех по производству трансмиссий будет иметь предметно-замкнутую структуру организации и включает в себя следующие участки:
  Заготовительно-складское хозяйство;
  Участок изготовления шестерен, барабанов;
  Участок изготовления валов и валиков;
  Участок изготовления фланцев, обойм и дисков;
  Участок изготовления вилок, рычагов, колец и прочих деталей;
  Участок сборки КПП;
Общее количество основного технологического оборудования – 112 единиц. Всего наименований оборудования – 41, из них 60% отечественного производства.
Номенклатура деталей, планируемая к выпуску в цехе трансмиссий - 270 наименований (порядка 2 450 операций).
Количество основных работников создаваемого производства трансмиссией 375 чел, общая организационная структура производства насчитывает 488 чел.
Выводы и планируемые результаты
Реализация проекта позволит поднять производительность труда в 1,5 раза
Создаваемые производственные мощности содержат гибкие технологии позволяющие расширить модельный ряд выпускаемой продукции, в том числе для внешних заказчиков трансмиссии.
Инженерные решения проекта соответствуют современным нормам промышленной безопасности и охраны труда
Технологические решения проекта нацелены на организацию цифрового управления качеством продукции и бездефектного производства